## Slide 1
上课地点：基础实验大楼
A502、A504、A508、A510
上课时间：
第13周星期六和星期天上午8:30-晚上22:00
第14周星期天上午8:30-下午17:30
EDA实验
指导老师： 陈学英 屈家松

## Slide 2
实验一 EDA软硬件平台使用
实验二 分频器与跑马灯的设计与实现
实验三 按键消抖电路的设计与应用
实验四 模60的计数及扫描显示电路设计与实现
实验五 秒表设计与实现
实验六 多功能数字时钟项目设计与实现
（校时、闹钟与秒表嵌入）
实验内容

## Slide 3
实验一 EDA软硬件平台使用
实验二 分频器设计与实现
实验三 按键消抖电路的设计与应用
实验四 0-99计数及扫描显示设计与实现
实验五 秒表设计与实现
实验六 多功能电子时钟设计与实现
（附带校时、闹钟与秒表嵌入）
实验内容

## Slide 4
分频器设计与实现
实 验 二

## Slide 5
功能指标：
1. 输入频率 50MHz；
2. 输出频率 1Hz，100Hz，1KHz, 1MHz;
3. 以1Hz频率，设计一个8位的跑马灯
(从右至左依次点亮）,输出用LED指示灯
显示，指示灯高电平点亮。
实 验 二 分频器

## Slide 6
基于计数器方法实现
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
clkin
clkout
10个
主要语句：
always@(posedge clkin) begin
if (cnt == 5) begin
cnt <= 1; clkout <=not clkout;
end
else
cnt <= cnt + 1;
end
例
always@(posedge clkin)
begin
if (cnt==10) cnt<=1;
else cnt<=cnt+1;
end
assign clkout<=cnt[3];
分频器实现原理：

## Slide 7: 分频器（附带跑马灯）--verilog
led(7:0)
clk_50mhz
1
2
1
2
5
1
2
clk_48mhz
clk_1hz
50000000个脉冲
…
1~25000000
1~25000000
…

## Slide 8
module fpq_led8 (clk_50mhz, start, clk_1hz, led);
input clk_50mhz , start ;
output reg clk_1hz =0;
output reg[7:0] led ;
reg[27:0] cnt=0;
always@ (posegde clk_50mhz)
begin
if(cnt==25000000) begin
cnt<=1; clk_1hz<=~clk_1hz;
end
else cnt<=cnt+1;
led(7:0)
clk_50mhz
分频器（附带跑马灯）--verilog

## Slide 9
always@(posedge clk_1hz)
begin
if (start==1’b0)
led<="11111110";
else begin
led(7 downto 1)<= led(6 downto 0);
led(0)<=led(7);
end
end
endmodule
led(7:0)
clk_50mhz
分频器（附带跑马灯）--verilog

## Slide 10: 分频器（附带跑马灯）--VHDL
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity fpq_led8 is
Port ( clk_50mhz : in STD_LOGIC;
start : in STD_LOGIC;
clk_1hz : out STD_LOGIC;
led : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end fpq_led8;
led(7:0)
clk_50mhz

## Slide 11
1
2
1
2
5
1
2
clk_48mhz
clk_1hz
50000000个脉冲
…
1~250000000
1~250000000
…
architecture behavioral of fpq_led8 is
signal clk1hz:std_logic:='0';
signal reg_led: std_logic_vector(7 downto 0);
begin
分频器（附带跑马灯）--VHDL

## Slide 12
p1_fpq: process(clk_50mhz)
variable q: integer range 1 to 25000000:=1;
begin
if clk_50mhz'event and clk_50mhz='1' then
if q=25000000 then
clk1hz<= not clk1hz;
q:=1;
else
q:=q+1;
end if;
end if;
end process;
clk_1hz<=clk1hz;
分频器（附带跑马灯）--VHDL

## Slide 13
p2_led6: process(clk1hz)
begin
if clk1hz'event and clk1hz='1' then
if start='0' then
reg_led<="11111110";
else
reg_led(7 downto 1)<= reg_led(6 downto 0);
reg_led(0)<=reg_led(7);
end if;
end if;
end process;
led<= reg_led;
end Behavioral;
分频器（附带跑马灯）--VHDL

## Slide 14: 作 业
2. 仿照案例设计一个产生1Hz，100Hz, 1KHz, 1MHz信号的方波信号源模块。完成该模块的仿真测试
clk50mhz
clk100hz
clk1khz
clk1hz
分频器
学习案例完成跑马灯的设计、仿真与实现
clk1Mhz

## Slide 15
按键消抖电路的设计与应用
实 验 三 按键消抖

## Slide 16: 消抖电路原理
延时消抖法（采用计数方法实现延迟）：
对输入信号进行检测，当检测出键闭合后执行一个20ms左右的延时计
数程序，如满足计数最大值，则确认真正有键按下，产生输出有效信号；
若因抖动计数时间不够，则判输出无效并复位计数器。
逻辑关系消抖方法：
用一个较低频率的时钟信号去延迟输入，经过两个节拍的延迟后，
产生的输出都为按下键后的稳定信号，则输出有效信号，否则输出无效。
按键消抖
消除机械按键抖动产生的毛刺。
抖动时间一般为5ms—20ms
常用按键消抖法：
前沿抖动
后沿抖动
t

## Slide 17
按键消抖
一般情况下，抖动的持续时间不超过20ms，因此可使用50HZ信号进行按键信号电平读取与消抖
可采用两级寄存器消除按键的不稳定状态。

## Slide 18: 消抖参考案例
延迟消抖
法
：
clk_1k
key_out
key_in
always@(posedge clk_1k)
begin
if(key_in==1'b1)
begin
key_out<=1'b1;
cnt<=0;
end
else begin
if(cnt==20) begin
key_out<=1'b0;
cnt<=0;
end
else cnt<=cnt+1;
end
end

## Slide 19
逻辑消抖
法：
clk100hz
key_out
key_in
消抖参考案例
always@(posedge clk100hz)
begin
key1<=key_in;
key2<=key1;
end
assign key_out=key1| key2;

## Slide 20: 作 业
3. 设计一个对按键BTN0进行模10的计数器，输出用一个数码管显示。完成该电路的硬件测试
BTN0
SEG[6:0]
模10
计数器
key0
CLK_50M

## Slide 21
设计一个0-99的计数
及扫描显示电路
实 验 四 扫描显示

## Slide 22: 计数器
对频率100Hz的信号进行0-99计数。
单级计数器
clk
en
rst
Q0[3:0]
Q10[3:0]
模60
计数器
单级同步计数器主要语句示例：
always@( posedge clk or negedge rst) begin
if（!rst) cnt<=0;
else if(carry_in)
if(cnt==9) cnt<=0;
else cnt<=cnt+1;
end
assign carry_out = carry_in && (cnt==9)

## Slide 23
同步级联原理图：
Q10[3:0]
Q0[3:0]

## Slide 24
异步级联原理图：
Q10[3:0]
Q0[3:0]

## Slide 25: 扫描显示器
两位数码管采用动态扫描方式，选管信号 sel[1:0]
数码管为共阳数码管，七段译码数据信号seg[6:0]
完成个位与十位计时数据的扫描显示，输出显示数据的七段译码
和管选信号
clk1k
Q0[3:0]
sel[1:0]
seg[6:0]
Q1[3:0]
扫描
显示器

## Slide 26: 扫描显示原理
扫描
计数
CLK1k
七段
译码器
data[3:0]
Seg[6:0]
sel[1:0]
数据
选择
Q0[3:0]
Q1[3:0]

## Slide 27: 作 业
4. 采用自顶向下的设计方法，完成0-99的计数及显示，输出用两个数码管。
clk
en
rst
sel[1:0]
seg[6:0]
模100
计数器

## Slide 28
多功能秒表设计与实现
实 验 五 秒表

## Slide 29: 指标
1、秒表精度为0.01秒
2、秒表计时范围为：1小时
3、设置开始计时/停止计时、复位两个按钮
4、显示工作方式：用六位BCD七段数码管显示读数。显示格式：
扩展功能：
（1）按键消抖；
（2）计次：分别存储三次及以上时间并分时回放显示(手动或自动）
备注：根据开发板资源，显示采用外扩数码管进行
分 秒 0.01秒

## Slide 30
任务要求
（1）完成系统方案总体设计
（2）利用硬件描述语言完成控制电路的设计、仿真
（3）利用开发板完成系统的硬件实现
（4）进行系统调试及功能测试
（5）撰写设计报告

## Slide 31: 系统组成（基本要求）
使能
控制
计
数
器
石英
振荡器
分
频
器
显示
控制
开始/停止按键
时间
显示
复位
按键
Notes: 放大整形电路：
放大被测信号并将其整形为方波脉冲，该方波脉冲经过闸门后送计数器计数。
石英振荡器：
产生一个频率(250kHz)高度稳定的信号送分频器分频。
分频器：
对石英振荡器产生的信号进行分频，得到100Hz、10Hz和1Hz三个基准频率；同时产
一个1000Hz的信号作为扫描显示译码模块的时钟，以产生扫描选择信号。
门控电路：
门控电路在时间基准信号的控制下产生门控信号GATE，门控信号有效时，闸门开通，计数器计数。当门控信号停止作用时，闸门关断。此时，为了使计数结果能够在显示器上稳定的显示，门控电路要产生一个锁存命令Latch使锁存器锁存计数结果。在计数结果锁存以后，下一次计数开始以前，门控电路还要产生一个清零信号CLEAR将计数器清零，以便重新计数。

## Slide 32: 系统组成（扩展要求）
Notes: 放大整形电路：
放大被测信号并将其整形为方波脉冲，该方波脉冲经过闸门后送计数器计数。
石英振荡器：
产生一个频率(250kHz)高度稳定的信号送分频器分频。
分频器：
对石英振荡器产生的信号进行分频，得到100Hz、10Hz和1Hz三个基准频率；同时产
一个1000Hz的信号作为扫描显示译码模块的时钟，以产生扫描选择信号。
门控电路：
门控电路在时间基准信号的控制下产生门控信号GATE，门控信号有效时，闸门开通，计数器计数。当门控信号停止作用时，闸门关断。此时，为了使计数结果能够在显示器上稳定的显示，门控电路要产生一个锁存命令Latch使锁存器锁存计数结果。在计数结果锁存以后，下一次计数开始以前，门控电路还要产生一个清零信号CLEAR将计数器清零，以便重新计数。

## Slide 33
内部模块
输入读取
模块
数据处理/
控制模块
输出驱动
模块
分频
器
消抖
电路
计数
器
存取
电路
扫描
电路
数据
选择
七段
译码

## Slide 34: 数据存储 与数据读取
常用方法：计数存储方法、移位寄存器方法
计数存储方法：存储按键每按一次，存储一组实时数据，用一组信号输出；存储按键每按1次用计数器进行表达个数（或叫次数）；读取按键每按一次，读取一组存储的数据，读取数据的组数与存储的组数一致；
用于实时数据存储记录，也简读为计次
数据分配器
实时数据1
实时数据n
…
实时数据
数据选择器
存储数据
计数器
读取
按键
计数器
存储
按键

## Slide 35: 数据存储 与数据读取
用于实时数据存储记录，也简读为计次
常用方法：计数存储方法、移位寄存器方法
移位寄存器方法：用n个24位的移位寄存器级联构成。存储按键作为移位寄存器的时钟，每按一次实时数据寄存一次并延迟一个节拍，当按了n次时，最后一个寄存器的输出则为第一次存储的数据，第一个移位寄存器的输出为最后存储的数据。继续再按则依次取出数据。也可把各位存储的数据送入数据选择器，用读取按键输出。
……
D
Q
C
D
Q
C
D
Q
C
cnt[23:0]
Qn[23:0]
Q1[23:0]
kin

## Slide 36
七段
译码
dig(7:0)
数据
选择
计数器
clk_1khz
seg(7:0)
位选
译码
串
并
转
换
控
制
rclk
sclk
dio
clk_1Mhz
显示扫描控制电路组成
显示原理
ms0[3:0]
ms1[3:0]
se0[3:0]
se1[3:0]
ds0[3:0]
ds1[3:0]

## Slide 37
always@(negedge clk1mhz)
begin
if(cnt1==15)begin
cnt1<=0;
rclk<=1'b1;
end
else begin
cnt1<=cnt1+1;
rclk<=1'b0;
end
end
always@(cnt1) begin
case(cnt1)
0: dio <= seg[0];
1: dio <= seg[1];
2: dio <= seg[2];
3: dio <= seg[3];
4: dio <= seg[4];
5: dio <= seg[5];
6: dio <= seg[6];
7: dio <= seg[7];
8: dio <= dig[7];
9: dio <= dig[6];
10: dio <= dig[5];
11: dio <= dig[4];
12: dio <= dig[3];
13: dio <= dig[2];
14: dio <= dig[1];
15: dio <= dig[0];
default: dio <= 0;
endcase
外扩数码管并/串转换参考代码（Verilog)

## Slide 38
秒表计时与计次存储参考--VHDL

## Slide 43: 作 业
5. 采用自顶向下的设计方法，完成多功能秒表的设计与实现，其功能包括计时与计次，请参考实验五的具体功能指标要求。输出用外扩8个数码管显示。
clk
开始/暂停
复位按键
dio
sclk
多功能秒表
计次按键
rclk

## Slide 44
多功能数字时钟
的设计与实现
实 验 六 数字时钟
实验形式：以组为单位进行（1-3人为一组）

## Slide 45: 功能与指标
1、完成 时、分、秒的计数及数码管显示，
以 24 小时循环计时。
2、具有清零，调节小时、分钟功能
3、具有闹钟设置和定时时间到的报警功能
4、具有秒表功能
备注：根据开发板提供资源，所有显示均可采用四位数码管的形式，也可采用6-8位扩展数码管显示
24小时 分 秒

## Slide 46: 系统组成模块
24小时
计时模块
调时分
计数
模块
控制开关
消抖模块
调时
调分
系统时钟
扫描显示
秒表计时计次存储模块
10ms信号
开始/清零
闹钟定时设置报警延迟模块
分频模块
模式控制
计次
调时
调分
开始/清零
计次
1hz
1khz
时钟模式
秒表模式
闹钟模式
调时模式

## Slide 47: 跑表性能指标
1、跑表精度为0.01秒
2、跑表计时范围为：1小时
3、设置开始计时/停止计时、复位两个按钮
4、显示工作方式：用六位BCD七段数码管显示读数。显示格式：
扩展功能：
按键消抖； 分别存储三组及以上选手时间并分时回放显示；
分 秒 0.01秒

## Slide 48
process(s_clk)
begin
if s_clk'event and s_clk='0' then
if cnt4=15 then
r_clk<='1'; cnt4<=0;
else
r_clk<='0'; cnt4<=cnt4+1;
end if;
end if;
end process;
process(cnt4)
begin
case cnt4 is
when 0 => dio<=seg(0);
when 1 => dio<=seg(1);
when 2 => dio<=seg(2);
外扩数码管串并转换参考
when 3 => dio<=seg(3);
when 4 => dio<=seg(4);
when 5 => dio<=seg(5);
when 6 => dio<=seg(6);
when 7 => dio<=seg(7);
when 8 => dio<='1';
when 9 => dio<='0';
when 10 => dio<='0';
when 11 => dio<='0';
when 12 => dio<='0';
when 13 => dio<='0';
when 14 => dio<='0';
when 15 => dio<='0';
when others =>dio<='0';
end case;

## Slide 49
process(clk)
begin
if clk'event and clk='1' then
if cnt1=7 then
cnt1<=0;
else cnt1<=cnt1+1;
end if;
end if;
end process;
process(cnt1,cs,ds,sl,sh)
begin
case cnt1 is
when 0 =>data<=Q0; dig<="00000001";
when 1 =>data<=Q1; dig<=“00000010";
when 2 =>data<=Q2; dig<="00000100";
when 3 =>data<=Q3; dig<="00001000";
when 4 =>data<=Q4; dig<="00010000";
when 5 =>data<=Q5; dig<="00100000";
when 6 =>data<=Q6; dig<="01000000";
when 7 =>data<=Q7; dig<=“10000000";
when others =>data<="1111";
dig<="11111111";
end case;
end process;
process(data)
begin
case data is
when "0000"=>seg<="00000011";
when "0001" =>seg<="10011111";
when "0010" =>seg<="00100101";
when "0011" =>seg<="00001101";
when "0100" =>seg<="10011001";
when "0101" =>seg<="01001001";
when "0110" =>seg<="01000001";
when "0111" =>seg<="00011111";
when "1000" =>seg<="00000001";
when "1001" =>seg<="00001001";
when others =>seg<="11111111";
end case;
end process;
外扩八位数码管扫描显示参考

## Slide 50
t1: process(clk1k)
begin
if clk1k'event and clk1k='1' then
if s=1 then
s<=0;
else s<=s+1;
end if;
end if;
end process;
t2: process(Q0,Q1,s)
begin
case s is
when 0 => data<=Q0; sel<=“10”;
when others =data<=Q1; sel<=“01”;
end case;
end process;
板载两位数码管扫描显示参考
seg<="0000001" when w=0 else
"1001111" when w=1 else
"0010010" when w=2 else
"0000110" when w=3 else
"1001100" when w=4 else
"0100100" when w=5 else
"0100000" when w=6 else
"0001111" when w=7 else
"0000000" when w=8 else
"0000100" when w=9 else
"1111111" ;

## Slide 51
时钟模块--顶层设计文件（主要）：

## Slide 52
秒计数设计文件：

## Slide 53
秒计数设计文件（续）：

## Slide 54
秒计数设计文件（续）：

## Slide 55
分计数设计文件：

## Slide 56
分计数设计文件（续）：

## Slide 57
分计数设计文件（续）：

## Slide 58
小时计数设计文件：

## Slide 59
小时计数设计文件（续）：

## Slide 60
小时计数设计文件（续）：

## Slide 61
扫描 6选 1 多路器设计文件：

## Slide 62
扫描 6 选 1 多路器设计文件（续）：

## Slide 63
扫描 6 选 1 多路器设计文件（续）：

## Slide 64
七段显示译码设计文件：

## Slide 65
七段显示译码设计文件（续）：

## Slide 66
仿真结果（清零）：

## Slide 67
仿真结果（全程）：

## Slide 68
仿真结果（1小时处）：

## Slide 69
仿真结果（零点处）：

## Slide 70
具有小时、分钟调节功能的顶层设计图：

## Slide 71
分钟调节仿真结果：

## Slide 72
小时调节仿真结果：

## Slide 73: 作 业
6. 采用自顶向下的设计方法，完成多功能数字时钟的设计与实现，其功能包括24小时计时、校时、闹钟、秒表等，查看实验六的功能需求。
输出用外扩8个数码管显示，报警
用用蜂鸣器音乐驱动或LED指示。
clk
校时控制
闹钟控制
多功能数字时钟
秒表控制
bj
计时控制
rclk
sclk
dio